## Slide 1
リアルタイムモニターを用いた
リスクアセスメント支援ツール
操作マニュアル
2021年3月
みずほ情報総研株式会社
厚生労働省労働基準局安全衛生部化学物質対策課

## Slide 2
まず、[はじめに]のシートをご覧ください。
本ツールを使用するにあっての注意事項、免責事項等を確認ください。
使用にあたっては必ず「リアルタイムモニターを用いた化学物質のリスクアセスメントガイドブック」を確認の上、使用してください。
1. はじめに

## Slide 3: 2. 機種シート
リアルタイムモニターの換算係数を登録することによって、換算係数の入力を支援します。
物質のCAS番号、物質名、換算係数を入力してください。
入力する換算係数は、リアルタイムモニターの取扱説明書を確認ください。
「機種」を入力
リスクアセスメントシートに表示する任意の機種名を入力してください。
「物質情報」を入力
CAS番号、物質名、換算係数を入力してください。

## Slide 4: 3. リスクアセスメントシート
基本情報を入力します。
取扱い物質の基本情報を入力してください。
「機種」を選択
機種を登録している場合には、測定に用いた機種を選択してください。
物質数を入力
混合物の場合には、含有物質数を入力してください。（最大10物質）
「CAS番号で検索」をクリック
ツールのデータベースに登録がある物質の場合には、物化性状やばく露限界値が自動入力されます。また機種を登録している場合には、換算係数も自動入力されます。
※最新の値が入力されているかSDSも必ず確認してください。
蒸気圧の確認
蒸気圧は25℃の値が示されています。
取扱温度が異なる場合には、取扱温度における蒸気圧を入力してください。
換算係数の確認
換算係数を入力します。なお、リアルタイムモニターに反応しない物質（感度がない）物質が含まれる場合には「感度なし」を選択してください。

## Slide 5: 3. リスクアセスメントシート
測定結果を入力します。リスクアセスメントの対象が長時間評価の場合には、「長時間評価」に値を入力してください。
（補正）推定濃度より、管理区分が自動的に計算されます。結果を確認し、リスクの低減対策を検討してください。
「測定結果」を入力
測定結果及び測定時間を入力してください。
指示値は、測定時間における平均値を入力してください。
（補正）推定濃度
個別成分ごとの評価結果が自動的に計算されます。

## Slide 6: 4. より詳細に結果を解析する（上級者向け）
自動計算された安全係数以外の値を用いることも可能です。
作業内容が、全気化よりも飽和蒸気に近い作業の場合には、「飽和蒸気」の組成を計算に用いることも可能です。
過去の作業環境測定結果等がある場合には、その結果を入力することで、より精緻にリスクアセスメントを実施することができます。
「実測結果」を入力
過去の作業環境測定結果等における組成比を入力
「実測結果等」を選択
個別成分ごとの評価結果が自動的に計算されます。
「安全係数」を変更
専門家等の判断により、合理的に安全係数が低いと考えられる場合には、変更することも可能です。

## Slide 7: 4. より詳細に結果を解析する（上級者向け）
リアルタイムモニターに「感度がない」物質の取り扱い
換算係数の確認
リアルタイムモニターに反応しない物質（感度がない）物質が含まれる場合には「感度なし」を選択してください。
「感度がない」物質については、他成分の推定結果及び蒸気組成の比率より、濃度が自動的に推定されます。